Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2

do Umowy nr …………………..z ……………. r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# -  WARUNKI  TECHNICZNE

na utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla wybranych sekcji obrębu Poznań.

Poznań, …………………..

# Spis treści

- Przedmiot i zakres prac

- Charakterystyka obiektu

  - Położenie obiektu

  - Dane obiektu

  - Słownik pojęć

- Obowiązujące przepisy

  - Normy prawne

  - Materiały pomocnicze

- Dane źródłowe

  - Dane ogólne

  - Dokumenty PZGiK

- Założenia ogólne

- Zasady realizacji prac

- Rejestracja danych w Bazie MODGiK

- Zasady wprowadzania obiektów do Bazy MODGiK

- Kontrola opracowania

  - Kontrola wewnętrzna

  - Kontrola wprowadzania zmian

- Opracowanie dokumentacji – operat techniczny

- Weryfikacja wykonanych prac

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Wykaz sekcji wraz z załącznikiem graficznym

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia zapytania

Załącznik nr 3 – Zasady ustalania atrybutów dla obiektów

Załącznik nr 4 – Tabela analizy źródłowych materiałów zasobu.

- Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem prac jest utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla wybranych sekcji obrębu Poznań.

Zamówienie jest realizowane ze środków unijnych w ramach poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014-2020.

Prace obejmują utworzenie bazy sieci uzbrojenia terenu w oparciu o istniejące szkice pomiarowe oraz wykonanie digitalizacji w oparciu o rastry Mapy Zasadniczej 
w przypadkach gdy brak szkiców na danym obszarze.

Ponadto do zakresu prac zalicza się wyliczenie punktów granicznych z digitalizacji biorących udział w obliczeniach punktów sieci uzbrojenia terenu oraz poprawę ich współrzędnych w bazie.

- Charakterystyka obiektu

# 1. Położenie obiektu

Województwo: wielkopolskie

Powiat: miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna: miasto Poznań 306401_1

Obręby: Poznań

Obowiązujący układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000

Obowiązujący układ wysokości: Amsterdam

# 2. Dane obiektu

| Lp. | Dane obiektu | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sekcje mapy zasadniczej w skali 1:500 | 32 |
| 2. | Szacowana długość sieci uzbrojenia terenu w km Błąd szacowania - 15% | 817 |

Szczegółowy wykaz sekcji stanowi załącznik nr 1 do Warunków technicznych.

# 3. Słownik pojęć

- MODGiK – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

- Baza MODGiK – baza danych prowadzona w systemie WEGA zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w której znajdują się obiekty będące wynikiem: geodezyjnego pomiaru terenowego, kartometrycznego, fotogrametrycznego.   Na bazę danych MODGIK składają się:

- baza danych sieci uzbrojenia terenu – GESUT,

- baza danych obiektów topograficznych - BDOT500,

- baza danych ewidencji gruntów i budynków - EGiB,

- baza danych ewidencji ulic i adresów EMUiA,

- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych BDSOG,

- baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości RCiWN.

Baza MODGiK od 2012 r. na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych i prac kartograficznych.

- Punkty graniczne z digitalizacji - punkty graniczne, których współrzędne określone zostały na podstawie pomiaru kartometrycznego mapy ewidencyjnej.

III. Obowiązujące przepisy

# Normy prawne

# Ustawy:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 j.t.),

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 
z 2020  r. poz. 177 j.t.).

# Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1938),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z  2015 r. poz. 2028),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572),

- rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z  2012 r. poz. 1247),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 299, poz. 1772).

# Materiały pomocnicze

- Instrukcja użytkownika do modułu WEGA Mapa,

- Scenariusze do modułu WEGA Mapa,

Instrukcja użytkownika oraz Scenariusze do modułu WEGA Mapa zostaną udostępnione w wersji elektronicznej w ciągu 3 dni od podpisania umowy.

IV. Dane źródłowe

- Dane ogólne

Mapę Zasadniczą, o pełnej treści, zakładano od roku 1952, do roku 1980 w formie rozwarstwionej (pierworysy, matryce, nakładki tematyczne). Mapa opracowana została w lokalnym układzie współrzędnych miasta Poznania; poziom odniesienia: Amsterdam, zgodnie z instrukcjami technicznymi stosowanymi przy zakładaniu 
i aktualizacji: B III, C I, D II. W latach 1995-2008, na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzono numeryczną mapę zasadniczą, w standardzie instrukcji K-1 (1998 r.) dla 10 obrębów ewidencyjnych. Obecnie numeryczna mapa zasadnicza jest prowadzona 
w układzie PL -2000, częściowo w postaci wektorowej, częściowo w postaci rastra analogowej mapy zasadniczej w połączeniu z wektorem (hybryda).

Numeryczna mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana. Systemem do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej w ZGiKM GEOPOZ jest WEGA.

Na wskazanym do opracowania obszarze znajdują się wprowadzone do bazy obiekty sieci uzbrojenia terenu będące wynikiem prac geodezyjnych 
i kartograficznych przyjętych do PZGiK od 2012 r., zeskanowane i skalibrowane rastry nakładki „u” i „s”, zasięgi szkiców i zarysów wraz z dołączonymi dokumentami 
w formacie PDF i tif (zasięgi te są wprowadzane do bazy od 2004 r.).

Od 1999 roku MODGiK archiwizuje pliki tekstowe będące wynikiem prac jednostek wykonawstwa geodezyjnego. Pliki te zostaną przekazane Wykonawcy celem wykorzystania ich do utworzenia bazy danych sieci uzbrojenia terenu.

- Dokumenty PZGiK

Materiały udostępnione do wykonania prac:

| Lp. | Dokumenty zasobu | Format | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skany szkiców dla sieci w tym do części szkiców: | jpg | 7 401 |
| 1.1 | Cyfrowe wykazy współrzędnych oraz zeskanowane wykazy współrzędnych jako wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w latach 1999-2011 | Txt,jpg | 1 175(318 jpg) (857 txt) |
| 2 | Materiały zasobu niezbędne do poprawy współrzędnych punktów granicznych z digitalizacji. | tif | według potrzeb |

Liczba punktów granicznych z digitalizacji na obszarze objętym opracowaniem to 741 punktów.

UWAGA:

Wykonawca oblicza tylko współrzędne ww. punktów granicznych z digitalizacji niezbędne do dalszych obliczeń związanych z wprowadzeniem do bazy obiektów sieci uzbrojenia terenu.

V. Założenia ogólne

- Tworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu oraz poprawa współrzędnych punktów granicznych odbywać się będzie na produkcyjnej bazie danych 
w  systemie WEGA w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie z wykorzystaniem dostępu terminalowego za pomocą kanału VPN.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonywał wcześniej prac w aplikacji WEGA, jest zobowiązany do wykonywania prac w siedzibie Zamawiającego  przez okres co najmniej 2 tygodni.

W celu wykonywania prac w siedzibie Zamawiającego zostaną udostępnione pokoje w godzinach pracy ZGiKM GEOPOZ. Wykonawca zapewni co najmniej 
5 stanowisk komputerowych umożliwiających wykonanie prac. Zamawiający może udostępnić dodatkowe stanowiska komputerowe poza godzinami pracy lub wydłużyć czas pracy Wykonawcy na jego pisemny wniosek, uwzględniając brak dostępu do systemów informatycznych wynikający z prac konserwacyjnych, serwisowych lub awarii.

W przypadku pracy zdalnej z wykorzystaniem łącza VPN Zamawiający zapewnia wsparcie techniczne w swoich godzinach pracy. Brak zdalnego dostępu do systemu WEGA z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń i zmiany terminu realizacji umowy.

- Wykonawca zgłasza pracę geodezyjną w MODGiK.

- Zgłaszanie zapytań i wątpliwości dotyczących sposobu realizacji zlecenia wymaga formy pisemnej. Odpowiedzi udzielane będą również na piśmie. Pisma te będą stanowiły załączniki do sprawozdania technicznego z wykonania prac. Wzór formularza zgłoszenia zapytania określa Załącznik nr 2 do warunków technicznych. Problemy pojawiające się w trakcie tworzenia bazy należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. W celu usprawnienia komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie wyznaczona osoba do kontaktów, której zadaniem będzie rozwiązanie zgłoszonego problemu. Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia powinny być zgłaszane na bieżąco, w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia. Dotyczy to tych problemów, których Wykonawca sam nie będzie mógł rozwiązać.

- Dla przedmiotowych prac wymaga się prowadzenia Dziennika Robót dokumentującego przebieg prac.

VI. Zasady realizacji prac

Przedmiotem prac jest utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu 
w Poznaniu,  na obszarze określonym w Załączniku nr 1 do Warunków technicznych.

W celu utworzenia powyższej bazy danych należy:

- Wykorzystać wszystkie udostępnione szkice z pomiaru sieci uzbrojenia terenu rozpoczynając od szkiców najnowszych (od 2012 r. sieci uzbrojenia terenu będące wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do PZGiK  wprowadzone są do bazy danych) z uwzględnieniem wykazów współrzędnych punktów osnowy pomiarowej,

- Wykorzystać należy:

- pliki zawierające współrzędne punktów X i Y w formacie .txt z pomiarów uzupełniających wykonanych do roku 2012 ,

- wykazy współrzędnych dołączone do szkiców  w formacie jpg,

(szkice wykonane do roku 2012 posiadają wykazy współrzędnych w układzie lokalnym Miasta Poznania co należy uwzględnić przy wczytywaniu współrzędnych do bazy.)

- Dla pozostałych szkiców przebieg sieci uzbrojenia terenu należy wyliczyć/wyznaczyć.

- Wśród szkiców obejmujących pomiar sieci uzbrojenia terenu znajdują się szkice, na których pomiar ten wykonany został w nawiązaniu do punktów granicznych działek oznaczonych w istniejącej bazie EGiB jako punkty graniczne z digitalizacji. W takim przypadku należy najpierw wyliczyć  współrzędne tych punktów granicznych na podstawie materiałów PZGiK 
a następnie punkty sieci uzbrojenia terenu.

- Współrzędne punktów granicznych należy określić w sposób analityczny 
w układzie PL_2000, a atrybuty wypełnić zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Warunków technicznych - Zasady ustalania atrybutów dla obiektów.

Niezbędne do obliczeń punkty osnowy pomiarowej znajdują się w bazie danych na warstwie „punkty osnowy pomiarowej poziomej”, a punkty posiłkowe zagęszczające osnowę pomiarową na warstwie „punkt roboczy”.

W przypadku, gdy pomiar punktów granicznych oparty jest o punkty osnowy, które nie posiadają współrzędnych w układzie PL-2000, konieczne jest ich obliczenie na podstawie materiałów PZGiK.

- Należy sporządzić raporty z obliczeń współrzędnych punktów granicznych wprowadzonych do bazy z pomiaru na osnowę oraz raporty dla obiektów pozyskanych metodą domiarów prostokątnych. Raporty należy przekazać 
w formie elektronicznej.

- Należy sporządzić zestawienie punktów granicznych, dla których wyliczono współrzędne w podziale na obręby, podając nr punktu, współrzędne wyliczone.

- Po wprowadzeniu sieci uzbrojenia podziemnego ze wszystkich dokumentów (zawierających i nie zawierających wykazy współrzędnych) należy przystąpić do wektoryzacji:

- nakładki „u” (uzbrojenie terenu) tj. podziemnych przewodów i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i innych, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowej,; skany nakładek „u” znajdują się w bazie danych MODGiK na warstwie Rastry.

- nakładki „s” (sytuacja) tj. naziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały pozyskane do bazy danych MODGiK; skany nakładek „s” znajdują się w bazie na warstwie „Rastry”.

- Uwzględnić obiekty uzbrojenia terenu znajdujące się w Bazie MODGiK. Należy łączyć wprowadzane przewody z urządzeniami, przewodami już wprowadzonymi do bazy jako obiekty. Nie należy zmieniać współrzędnych obiektów wprowadzonych do bazy z wyższą dokładnością. Po wykonaniu przez Zamawiającego pełnej sekcji mapy zasadniczej i pozytywnym wyniku kontroli, Wykonawca połączy przewody podzielone na krawędziach sekcji 
z przewodami z sąsiednich sekcji (po uprzednim sprawdzeniu, czy wektoryzacja sąsiednich sekcji została zakończona i zmiany zamknięto).

- W siedzibie Zamawiającego istnieje możliwość zapoznania się z działaniem programu do prowadzenia powiatowych baz danych –WEGA.

- Należy przeprowadzić analizę źródłowych materiałów zasobu pod kątem ich wykorzystania w ramach realizowanych prac. Wyniki przeprowadzonej analizy należy przedstawić w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do Warunków Technicznych w podziale sekcyjnym.

VII.  Rejestracja danych w systemie WEGA.

Bazę danych należy aktualizować zgodnie z ustalonymi Scenariuszami WEGA Mapa oraz z Instrukcją użytkownika WEGA Mapa.

- W ramach tworzenia bazy sieci uzbrojenia terenu zaleca się zakładanie zmiany dla każdej sekcji mapy, nie dla poszczególnych robót geodezyjnych.  Zmian dla sekcji może być więcej niż jedna, jeśli istnieje konieczność uzgodnienia styków itp.

- Dla zakładanych w ramach sekcji zmian należy ustalić następujące atrybuty:

w zakładce atrybuty:

  - Nr ewidencyjny materiału: na numer składają się kolejno następujące dane: oznaczenie zasobu, czterocyfrowy identyfikator TERYT powiatu (miasta na prawach powiatu), rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiału do zasobu, kolejna liczba naturalna, wyróżniająca materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu –  Wykonawca zakładając zmianę  nie uzupełnia pola „Nr ewidencyjny materiału”,

  - nr zgłoszenia: numer, pod którym została zarejestrowana praca geodezyjna (dotycząca realizacji umowy),

  - obręb ewidencyjny: wybierany ze słownika zgodnie z położeniem nieruchomości lub wskazany kliknięciem na mapie, na obszarze danej sekcji;

  - nr zmiany: system nadaje kolejny wolny numer w jednostce ewidencyjnej,

  - Typ zmiany: Zmiana MZ (domyślne ustawienie),

  - rodzaj zmiany: Obiekty mapy zasadniczej,

  - typ wniosku: aktualizacja z urzędu (wybierany ze słownika),

  - propaguj identyfikator ewidencji materiałów: Nie

  - Rodzaj zmiany egib – należy wyczyścić pole ikonką z gumką, (domyślne ustawienie to Zmiany gruntowe)

  - propaguj numer zgłoszenia: Nie (domyślne ustawienie),

  - czy zmiana opisowa: Nie,

pozostałe atrybuty pozostawić puste;

- Wprowadzając zmiany dotyczące punktów granicznych zakładamy zmianę ewidencyjną, osobną dla każdego obrębu.

- Dla zakładanych w ramach obrębu zmian ewidencyjnych jako Typ zmiany pozostawiamy „Zmiana MZ” naliczamy  kolejny „numer zmiany EGiB” w jednostce ewidencyjnej oraz podajemy rodzaj i podrodzaj zmiany EGiB:

- Rodzaj zmiany EGiB – inne zmiany

- Podrodzaj zmiany EGiB: inne zmiany

pozostałe ustawienia jak w przypadku opisanym w punkcie 2.

- W obiektach w atrybucie Numer zgłoszenia należy wpisać numery zgłoszeń wykazane na dokumentach,  które stanowią podstawę utworzenia obiektów lub "mapa zasadnicza" dla obiektów wprowadzanych metodą digitalizacji zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Warunków technicznych.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE FORMATU NUMERU ZGŁOSZENIA

- obiekty z digitalizacji należy wprowadzać z numerem zgłoszenia "mapa zasadnicza"

- obiekty z pomiaru

numer zgłoszenia na szkicu np.:

KERG.01-2/2003, KERG.01-2/1/2003 należy stosować KERG.01-2/03

KERG.0590-3784/1/05, KERG.590-3784/05 należy stosować KERG.0590-3784/05

Ep.1274/1976 należy stosować Ep.1274/76 `

L.Ks.Rob.4542/1976 należy stosować L.Ks.Rob.4542/76

Nie stosujemy w numerze zgłoszenia numeru etapu oraz stosujemy skrócony zapis roku np. KERG.0520-102/1/2005 powinno być KERG.0520-102/05.

Nie stosujemy w numerze zgłoszenia zapisu np. Ob.1287/74, Obiekt.1287/74 itp.

- W przypadku nieprawidłowego zarejestrowania danych w bazie po zamknięciu zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do ich korekty. Korekty danych w bazie należy dokonać pod nowym numerem zmiany.  Atrybuty tej zmiany powinny być takie same jak w p. 2, jedynie w uwagach należy dopisać: Poprawa bazy.

VIII. Zasady wprowadzania obiektów sieci uzbrojenia terenu do Bazy MODGiK

Bazę danych sieci uzbrojenia terenu należy utworzyć z uwzględnieniem następujących zasad:

Zasady ogólne

- Pracą objęte są wszystkie przewody uzbrojenia terenu, obudowy przewodów wraz z urządzeniami technicznymi związanymi z sieciami, budowlami podziemnymi (w zakresie komór podziemnych i osadników) oraz słupami 
i masztami przewodów napowietrznych.

- Należy wykorzystać wszystkie materiały źródłowe znajdujące się w zasobie. Następnie brakujące obiekty sieci uzbrojenia terenu należy pozyskać wektoryzując rastry mapy zasadniczej.

- Opracowując sekcję mapy zasadniczej, wprowadzane przewody należy kończyć na krawędzi sekcji, uzgadniając styki z sąsiednimi sekcjami. 
W przypadku przewodów kanalizacyjnych  należy zakończyć je na najbliżej leżącej krawędzi sekcji studzience/komorze i przy uzgadnianiu styków sprawdzić czy przewód kanalizacyjny z sąsiedniej sekcji kończy się na tej samej studzience/komorze. Po zakończeniu prac należy połączyć w całość fragmenty przewodów położonych na różnych sekcjach.

- Wyłączeniu z utworzenia bazy danych sieci uzbrojenia terenu podlegają tereny zamknięte; granice terenów zamkniętych znajdują się w bazie danych MODGIK na warstwie Tereny zamknięte; przewody z obszarów przyległych należy doprowadzić do granicy terenu zamkniętego.

- Nie wprowadzamy sieci uzbrojenia terenu będących w kolizji z budynkami (przebiegających pod budynkami). Sieć kończymy punktem innym na krawędzi budynku. Należy jednak uwzględnić kartowanie pod nawisami czy przejazdami.

- W trakcie tworzenia bazy danych należy wykonać redakcję mapy:

- biorąc pod uwagę pełną treść mapy zasadniczej,

- redakcji podlegają: opisy przewodów i obudowy przewodów uzbrojenia terenu, rzędne punktów o określonej wysokości i opisy urządzeń technicznych związanych z siecią (łącznie 
z zablokowaniem opisów na bardzo krótkich odcinkach przewodów oraz rzędnych w przypadku dużego ich zagęszczenia) oraz inne elementy treści mapy w zakresie obiektów BDOT, obiektów uzbrojenia terenu i ewidencji gruntów i budynków.

Zasady wprowadzania przewodów  uzbrojenia terenu

  - Geometrię przewodów uzbrojenia terenu stanowi zawsze linia stanowiąca oś przewodu:

      - przewody rurowe (ciepłowniczy, gazowy, kanalizacyjny, wodociągowy, niezidentyfikowany, inny) – reprezentacja graficzna przewodu jest uzależniona od jego średnicy, w związku z powyższym wartość średnicy należy obowiązkowo pozyskać z materiałów źródłowych (szkice lub skan nakładki mapy). W przypadku braku powyższej wartości w materiałach źródłowych jako średnicę należy przyjąć wartość nominalną jak najbardziej zbliżoną do „pomierzonej” na mapie (dotyczy tylko przewodów o średnicy powyżej 0,75 m przedstawionych na mapie obrysem). Przewody rurowe nie posiadają atrybutu związanego z liczbą przewodów (dotyczy zwłaszcza przewodów ciepłowniczych, które na rysunku dotychczasowej mapy przedstawiane były jako 2 przewody razem), w związku z powyższym każdy przewód należy wprowadzać oddzielnie;

      - reprezentacją przewodów kablowych jest zawsze linia. Jeśli na całej długości między urządzeniami technicznymi związanymi z siecią lub/i słupami 
i masztami przewody posiadają jednakowe atrybuty (liczba przewodów, funkcja, rodzaj przewodu, przebieg, źródło, istnienie, eksploatacja) należy je wprowadzić jako wiązkę wypełniając atrybut liczba przewodów oraz wiązka.

  - Stosowanie atrybutu funkcja przewodu:

- przesyłowy – nie stosować;

- rozdzielczy – sieci (położone najczęściej w ulicy) rozprowadzające do poszczególnych odbiorców; Obejmują te odcinki sieci, które przed zmianą przepisów (w latach 2015/2016)  były definiowane jako przewody główne;

- przyłącze – sieci łączące odbiorcę (np. budynek) z przewodem rozdzielczym lub dowolne urządzenie  (np. paczkomat, kratka ściekowa, hydrant); Obejmują te odcinki sieci, które przed zmianą przepisów 
(w latach 2015/2016) były definiowane jako funkcyjne czy komercyjne.

- inny – przewody lokalne (np. podłączenie szamba, woda ze studni 
w podwórzu, przewód energetyczny między budynkami itp.).

- Sieci występujące na terenie prywatnych posesji i na terenie ogrodów działkowych oraz odejścia do zakładów przemysłowych należy definiować jako przyłącza i dalej konsekwentnie wewnątrz tych zakładów tworzyć wyłącznie przyłącza.

- Przewody o funkcji rozdzielczy i przyłącze muszą być powiązane topologicznie (punkty włączenia muszą się znaleźć w definicji obydwu przewodów).

- Sieci kończące się na krawędzi schodów, tarasów itp., których brak  w bazie danych, a są na rastrze należy przedłużyć do ściany budynku, a miejsce wejścia do budynku wprowadzić jako Inny punkt sytuacyjny.

- Indukcyjne pętle elektryczne w ulicach i chodnikach oraz odejścia do urządzeń (hydrant, kratka ściekowa, itp.) należy wprowadzić jako przyłącza.

- Dla wszystkich obiektów bazy GESUT należy obowiązkowo uzupełniać atrybuty Źródło, Data pomiaru, Istnienie, Eksploatacja.

- Atrybut Data pomiaru jest wymagany dla obiektów, które jako Źródło mają wartość: „pomiar na osnowę”, „pomiar wykrywaczem przewodów”, „dokumentacja z wytyczenia”; w przypadku braku danych (dotyczy materiałów archiwalnych) należy zastosować atrybut specjalny Voidable o wartości „brak danych”. Dla pozostałych źródeł danych należy pozostawić puste pole.

- W przypadku braku informacji dotyczącej typu sieci (dotyczy tych przewodów, w których występuje atrybut Typ sieci) należy zastosować atrybut specjalny Voidable o wartości „brak danych”

- Jeśli w materiałach zasobu (szkic lub nakładka U) podane są dwie średnice przewodu kanalizacyjnego, w atrybutach tego przewodu należy wpisać obydwie wartości w pola Wymiar pionowy przewodu (zazwyczaj większa wartość) i Wymiar poziomy przewodu (zazwyczaj mniejsza wartość). Reprezentacja graficzna przewodu o przekroju „jajowym” powstaje z wartości atrybutu Wymiar poziomy przewodu. Należy sprawdzić, czy szerokość wygenerowana z bazy jest zgodna z rysunkiem na skanie (ewentualnie zamienić wartości wymiaru poziomego i pionowego przewodu, gdyż zdarzają się przypadki, że wymiar poziomy jest większy od pionowego).

Definiując przewód ciepłowniczy, który w materiałach źródłowych posiada dwie wartości średnicy (np. opis 60/125) jako średnicę należy przyjąć większą wartość (średnicę zewnętrzną).

- Za przewód ciepłowniczy należy uznać dwie rury z uwzględnieniem odległości między nimi.

Stosowane odległości między rurami w zależności od średnicy zewnętrznej:

| Średnica zewnętrzna [mm] | Odległość między rurami [mm] |
| --- | --- |
| 90 | 150 |
| 110 | 150 |
| 125 | 150 |
| 140 | 150 |
| 160 | 150 |
| 200 | 150 |
| 225 | 200 |
| 250 | 200 |
| 315 | 250 |
| 400 | 300 |
| 450 | 350 |
| 500 | 350 |
| 520 | 400 |
| 560 | 450 |
| 630 | 500 |
| 710 | 500 |
| 780 | 600 |

Jeżeli średnica zewnętrzna jest mniejsza od 90 to odległość między rurami wynosi 150 mm.

Atrybut typ sieci ciepłowniczej w przypadku sieci parowych pozostawić pole puste, które domyślnie uzupełni się jako „brak danych”.

- Cieplik parowy należy wprowadzać przewodem ciepłowniczym bez wypełniania atrybutu „typ sieci ciepłowniczej” wówczas domyślnie zostanie wpisane „brak danych”.

- Kable teletechniczne i telemetryczne należy wprowadzać jako „t”.

- Przewody kanalizacyjne w przypadku przewodu rozdzielczego należy dzielić na studniach i komorach, ponadto przewód kanalizacyjny dzieli: przepompownia, rów, inne urządzenie techniczne (jeśli jest to złącze kanalizacyjne lub kolektor kanalizacyjny). Przyłącza dzielić tylko na pierwszej studzience/komorze od strony przewodu rozdzielczego. Przyłącza dochodzące do przewodu rozdzielczego nie dzielą przewodu. Przewód rozdzielczy dochodzący do innego przewodu rozdzielczego dzieli ten przewód.

- Przewody wodociągowe rozdzielcze należy dzielić na zasuwach. Zasuwa na przyłączu nie dzieli go. Przyłącza nie dzielą przewodu rozdzielczego. Dodatkowo przewód wodociągowy dzieli: studnia, studzienka, komora, zbiornik, inne urządzenie techniczne (jeśli jest to ujęcie wody, złącze wodociągowe, łącznik, elementy stacji ujęcia i uzdatniania wody, czwórnik wodociągowy oraz pompa).

- Dla przewodów telekomunikacyjnych (światłowodowych) oprócz dochodzącego przewodu rozdzielczego dodatkowe obiekty dzielące to studzienka oraz komora.

- Przewody telewizji kablowej i monitoringu należy wprowadzać jako sieć "t". 
Jeśli jest taka informacja na szkicu w atrybutach przewodu jako Rodzaj przewodu należy wybrać "światłowód". Kamerę należy wprowadzać jako Inne urządzenie techniczne.

- Przewód elektroenergetyczny oświetleniowy należy wprowadzać jako przewód 
o niskim napięciu, dodatkowo atrybut Oświetleniowy wypełnić „tak”. Oświetlenie punktowe na powierzchni ziemi wprowadzać jako Inne urządzenie techniczne.

- Przewody stanowiące uziemienie należy wprowadzać jako przewód elektroenergetyczny, typ sieci elektroenergetycznej uzupełnić stosując atrybut specjalny Voidable o wartości „brak danych”.

- Przewody należy zdefiniować w taki sposób, aby ich fragmenty wewnątrz komór, słupów łączonych, masztów i innych urządzeń technicznych związanych z siecią (dotyczy obiektów powierzchniowych) były niewidoczne (poprzez zmianę typu geometrii punktu na „ukryty” lub poprzez narysowanie komory po wprowadzeniu sieci, wówczas obrys komory wycina sieć i tworzy na jej przecięciu z siecią punkty swobodne).

- Obudowy przewodów (kanalizacja kablowa, kanał ciepłowniczy, rura ochronna, kanał technologiczny, rurociąg telekomunikacyjny, inna obudowa przewodu) definiuje się jako obiekty o geometrii linia wpisując w atrybutach ich średnicę oraz liczbę rur obudowy (w przypadku kanalizacji kablowej, kanału technologicznego, rurociągu telekomunikacyjnego).

- W przypadku braku wartości średnicy obudowy:

- jeśli szerokość obudowy „pomierzona” na mapie jest nie większa niż 0,75 m, należy zastosować atrybut specjalny Voidable o wartości „brak danych”;

- jeśli szerokość obudowy „pomierzona” na mapie jest większa niż 0,75 m, jako średnicę należy przyjąć tę wartość.

- Zmiana wartości atrybutów obudowy przewodu: średnica obudowy, wymiar poziomy obudowy, wymiar pionowy obudowy, liczba rur powoduje segmentację obiektu obudowa przewodu.

- Atrybut Rodzaj sieci dla obudowy przewodu Kanał technologiczny musi przyjmować wiele wartości (kilka rodzajów sieci).

- Przewody pozostają w relacji przestrzennej z obiektami Obudowa przewodu; zmiana położenia obiektu obudowa przewodu wymusza zmianę położenia przewodu.

- Rury, które pełnią funkcję odprowadzenia wody deszczowej pod drogami, wjazdami na posesję oznaczone często na szkicach jako sieć kd należy wprowadzać jako Przepust, w zależności od wymiaru poprzecznego, symbolem w postaci linii (dla szerokości do 1 m włącznie) lub powierzchnią (dla szerokości powyżej 1 m).

- W przypadku przewodów nadziemnych na podporach (np. przewód ciepłowniczy) podpory należy wprowadzić jako odpowiednia Podpora wybrana z obiektów bazy BDOT500.

- Przewody kablowe przedstawione na szkicu/skanie obrysem wprowadzić jako:

- Inna budowla podziemna (klasa obiektów – budowla podziemna) wpisując w polu Informacja dodatkowa „Wiązka+rodzaj sieci np. e, t”

- usunąć opis „IB”

- przewód w postaci wiązki (usytuowany w przybliżeniu w osi budowli podziemnej).

- Przewody w kanalizacji kablowej przedstawione na szkicu/skanie obrysem wprowadzić jako:

- Inna budowla podziemna (klasa obiektów – budowla podziemna) wpisując w polu Informacja dodatkowa „Obudowa+rodzaj sieci np. e, t”

- usunąć opis „IB”

- przewód w postaci wiązki (usytuowany w przybliżeniu w osi budowli podziemnej)

- Obudowa przewodu – w miejscu położenia przewodu.

28. Obiekty: rura ochronna, kanał ciepłowniczy, kanał technologiczny, rurociąg telekomunikacyjny należy wprowadzać odczytując średnią wartość średnicy ze szkicu lub przybliżoną średnicę „pomierzoną” na mapie.

Zasady wprowadzania urządzeń technicznych związanych z siecią / słupów 
i masztów i innych obiektów punktowych

    - Reprezentacją graficzną obiektów Urządzenie techniczne związane z siecią jest:

- punkt, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są nie większe niż 0,75 m

- linia, jeżeli jeden z wymiarów: podłużny lub poprzeczny jest większy od 0,75 m

- powierzchnia, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są większe od 0,75 m

    - Reprezentacją graficzną obiektów Słup i maszt jest:

- punkt, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są nie większe niż 0,75 m

- powierzchnia, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są większe od 0,75 m

- linia, jeżeli obiekt jest słupem łączonym złożonym z dwóch podpór 
(w przypadku, gdy słup łączony złożony jest z trzech podpór geometria jest powierzchnią).

    - Na rozgałęzieniach przewodów należy stosować Inny punkt sytuacyjny (nie stosować trójników, które stosuje się tylko w przypadku wystąpienia trójnika zaślepionego).

    - Punkt Zmiana cech lub źródła danych o położeniu przewodu należy stosować na styku dwóch przewodów, dla których którykolwiek z atrybutów: źródło, istnienie, eksploatacja, funkcja przewodu, średnica przewodu, wymiar poziomy przewodu, wymiar pionowy przewodu, wiązka, liczba przewodów, zmienia swoją wartość.

    - Rzędne wykazane w materiałach źródłowych rejestruje się w bazie w postaci Punktów o określonej wysokości:

- punkty dotyczące Urządzeń technicznych związanych z siecią i Budowli podziemnych (komora i osadnik) po wprowadzeniu automatycznie powiążą się z obiektem,

- punkty opisujące rzędne na Przewodach i Obudowach przewodu należy włączyć w geometrię obiektów.

    - Wysokości wykazane na materiałach wyjściowych  wpisywać w następujący sposób:

- rzędne w Urządzeniach technicznych związanych z siecią – Rzędna góry i/lub Rzędna dołu

- wysokości na przewodach kanalizacyjnych – Rzędna dołu

- wysokości na przewodach rurowych innych niż kanalizacyjne oraz przewodach kablowych – Rzędna góry.

    - Punkt o określonej wysokości musi posiadać wypełnioną wartość przynajmniej jednego atrybutu reprezentującego rzędną.

    - Punkt o określonej wysokości na wejściu do studzienki/komory nie załamuje przewodu.

    - Wewnątrz urządzeń technicznych związanych z siecią, słupów i masztów, budowli podziemnych (komora i osadnik) o geometrii powierzchnia oraz na środku ww. obiektów o geometrii linia należy utworzyć Inny punkt sytuacyjny, który musi się znaleźć w geometrii przewodu.

    - Obiekty Komora i Studzienka:

- obiekt Studzienka należy stosować w przypadku, gdy rzuty poziome obrysu włazu i studzienki pokrywają się (dotyczy także sytuacji, gdy właz jest różny od wymiaru studzienki o grubość ścian), na obiekcie Studzienka nie wprowadza się włazu;

- w przypadku gdy rzuty poziome obrysów włazu i komory nie pokrywają się, należy zdefiniować obiekty Właz/Włazy i Komora podziemna. Dodatkowo należy tworzyć relacje Komora – Właz poprzez uzupełnienie w obiekcie Właz atrybutu Komora wykonując czynność „wskaż na mapie”.

    - Nie wykazuje się armatury wewnątrz komór.

    - Przy wlotach do Komór/Studzienek, gdzie pomierzono wysokość przewodu należy wprowadzić – Punkt o określonej wysokości, w miejscu gdzie wysokość wlotu do komory nie jest pomierzona należy wprowadzić Inny punkt sytuacyjny

    - Obiektem Wywietrznik pozyskuje się w szczególności wywietrzniki, napowietrzniki, odpowietrzniki i czerpnie powietrza.

    - Obiektem Zbiornik pozyskuje się zbiorniki powiązane z siecią uzbrojenia terenu, 
w tym w szczególności przydomowe oczyszczalnie ścieków.

    - Obiektem Złącze kablowe pozyskuje się złącza kablowe związane z przewodami telekomunikacyjnymi, które są światłowodami (atrybut Rodzaj przewodu przyjmuje wartość „światłowód”).

    - Wszystkie sygnalizatory wprowadzamy  obiektem sygnalizator świetlny uzupełniając odpowiednio atrybut przebieg: naziemny, nadziemny, podziemny. Sygnalizator z wysięgnikiem należy przedstawić sygnalizatorem z uzupełnionym atrybutem przebieg : nadziemny. Słupek z przyciskiem wprowadzić jako inne urządzenie techniczne przewodu elektroenergetycznego z uzupełnionym, atrybutem przebieg: naziemny.

    - Przewody napowietrzne należy definiować w oparciu o obiekty z klasy słup 
i maszt:

  - w środku obiektu złożonego stanowiącego powierzchnię (np. słup kratowy) lub linię (np. słup łączony) należy wprowadzić Inny punkt sytuacyjny i do niego dołączyć przewód (przewód zawsze powinien dochodzić do środka obiektu);

  - w celu prawidłowej prezentacji, w przypadku obiektów będących powierzchnią, należy na przecięciu przewodu z obrysem tej powierzchni stworzyć dodatkowe obiekty „Inny punkt sytuacyjny” oraz włączyć je 
w geometrię przewodu ;

  - w przypadku słupa łączonego położonego wzdłuż osi przewodu, w definicji przewodu powinny znaleźć się również Inne punkty sytuacyjne znajdujące się w miejscu słupów;

  - obiekty klasy słup i maszt definiuje się w oparciu o Inne punkty sytuacyjne. Nie wprowadzać dodatkowych podpór ani słupów;

  - w przypadku wystąpienia na słupach i masztach latarni należy zastosować atrybut „z latarnią” (dotyczy sytuacji, gdy obiekty należą do przewodu, 
z którego odchodzi zasilanie np. do szafki);

  - do obiektów Latarnia i Maszt oświetleniowy nie stosuje się atrybutu 
„z latarnią”;

  - obiekt latarnia należy stosować wyłącznie do obiektów, które są w definicji przewodu służącego tylko do oświetlenia.

  - Podczas wprowadzania sieci energetycznych opartych na słupach 
z latarniami stosujemy zasadę: jeżeli na słupie z latarnią oparta jest sieć napowietrzna wprowadzamy słup z latarnią (SUSMO4_01), jeżeli na słupie oparty jest przewód podziemny wprowadzamy latarnię (SUSMO1_01). Należy również pamiętać w przypadku słupów o uzupełnianiu zakładki „rodzaj sieci”.

    - Obiekty stacja transformatorowa i słupowa stacja transformatorowa są zawsze początkiem/końcem przewodu.

    - Stację transformatorową  będącą budynkiem lub częścią budynku należy dodatkowo wprowadzić jako Urządzenie techniczne związane z siecią (powierzchnia) – Stacja transformatorowa.

    - Nie wykazuje się kierunku napowietrznej linii energetycznej i telekomunikacyjnej do budynków, wyjątkiem jest połączenie z budynkiem stacji transformatorowej.

    - Szafy elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne o obydwu wymiarach większych niż 0,75 x 0,75 m należy wprowadzać jako obiekt powierzchniowy. Szafki mniejsze należy wprowadzać jako symbol (dotyczy także sytuacji, gdy tylko jeden z wymiarów nie przekracza 0,75 m, np. 
0,30 x 1,00 m).

    - Wpusty kanalizacji deszczowej przy budynku wprowadzać jako Inne punkty sytuacyjne.

    - Wszystkie urządzenia nie wykazane w katalogu „Urządzenia techniczne związane z siecią” (np. mufa, piezometr, kamera) należy wprowadzić jako Inne urządzenie techniczne.

    - Atrybut Przebieg (dla obiektów punktowych i innych urządzeń związanych z sieciami)

Nadziemny

Może wystąpić w obiekcie inne urządzenie techniczne np. kamera

Naziemny

  - dystrybutor paliw

  - hydrant

  - hydrofornia

  - kontener telekomunikacyjny

  - słupek telekomunikacyjny

  - stacja gazowa

  - stacja transformatorowa

  - sygnalizator świetlny

  - szafa telekomunikacyjna

  - szafa elektroenergetyczna

  - szafa gazowa

  - właz

  - wylot kanału

  - wywietrznik

-    zdrój uliczny

Podziemny

  - kratka ściekowa

  - odwodnienie liniowe

  - osadnik kanalizacji lokalnej (szambo)

  - przepompownia

  - studnia

  - studnia głębinowa

  - studzienka

  - trójnik

  - zasuwa lub zawór

  - zbiornik

  - złącze kablowe

    - Obiekty istniejące w bazie należy zweryfikować w zakresie geometrii i atrybutów pod kątem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami; w przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy dokonać poprawek.

IX. Kontrola danych

# 1. Kontrola wewnętrzna

# Wykonawca zobowiązany jest do kontroli kompletności i poprawności opracowania w pełnym zakresie danych po skończeniu sekcji mapy.

# 2.  Kontrola wprowadzania zmian

Przed zatwierdzeniem zmiany należy wykonać kontrole systemowe w WEGA 
w zakresie:

- kontrola pól systematyki,

- kontrola błędów geometrii,

- kontrola obiektów o tych samych współrzędnych,

- kontrola podłączenia przyłączy do sieci.

Z przeprowadzonych kontroli należy sporządzić raporty, a następnie przekazać Zamawiającemu.

X.  Opracowanie dokumentacji – operat techniczny

    - Materiały powstałe w wyniku prac należy przekazać Zamawiającemu w formie operatu technicznego.

    - Dokumentację z wykonanych prac należy skompletować i przekazać Zamawiającemu w formie operatu klasycznego i elektronicznego zawierającego:

- sprawozdanie techniczne,

- kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej,

- warunki techniczne,

- charakterystykę źródłowych materiałów zasobu,

- zestawienie sekcji mapy zasadniczej,

- wydruki sekcji map zasadniczych na papierze,

- wykazy i zestawienia wykonane podczas pracy,

- raporty z obliczeń współrzędnych metodą domiarów prostokątnych,

- protokoły kontroli wewnętrznej,

- dziennik robót dokumentujący przebieg prac (w tym kopie zapytań Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 2 do Warunków technicznych)

- inne dokumenty, które wykonawca uzna za istotne.

XI. Weryfikacja wykonanych prac

1. W trakcie wykonywania prac Zamawiający będzie przeprowadzał częściowe kontrole, po zakończeniu pełnej sekcji mapy zasadniczej. Z częściowych kontroli będą sporządzane  protokoły kontroli częściowej. Kontroli dokona  się poprzez:

- porównanie z rastrem mapy wprowadzonych obiektów,

- sprawdzenie poprawności geometrii wprowadzonych obiektów,

- sprawdzenie papierowych wydruków sekcji map pod względem poprawności redakcji mapy,

- sprawdzenie poprawności określenia atrybutów,

- sprawdzenie raportów z kontroli poprawności wprowadzenia obiektów przed  zatwierdzeniem zmian.

2. Po całkowitym zgłoszeniu zakończenia prac nastąpi kontrola końcowa, w skład której wejdą protokoły częściowych kontroli oraz zostanie wykonany protokół końcowej kontroli.

3.Warunkiem dokonania odbioru częściowego/końcowego prac przez Zamawiającego będzie poprawa przez Wykonawcę wszystkich usterek zawartych w protokołach a w związku z tym pozytywny wynik kontroli.