Załącznik nr 1 do SIWZ

SOPZ – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są:

- stacjonarny skaner laserowy 3D pracujący w technologii impulsowej  wraz 
z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem do wyrównywania, klasyfikacji i analiz chmur punktów oraz edycji modeli obiektów zgodnych ze standardem CityGml 2.0,

- asysta techniczna, gwarancja i szkolenia których zasady realizacji zostały określone w umowie.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Skaner 3D - wymagania:

- rejestracja chmury punktów w przestrzeni 3D za pomocą fali elektromagnetycznej  - stacjonarny skaner impulsowy

- pomiar automatyczny - rejestracja punktów z pomiaru oraz wykonywanie zdjęć aparatem współosiowym

- zasięg minimalny: 340 metrów

- prędkość rejestracji danych – minimalnie: 120 000 pkt/sek.

- zakres rejestracji danych w poziomie: 360°, w pionie: minimum 270°

- dokładność pomiaru odległości – nie gorsza niż 4 mm na odległości 100 metrów

- wbudowany dwuosiowy kompensator o zakresie kompensacji nie mniejszym niż:  +/- 5'

- wbudowany pionownik laserowy z pomiarem wysokości skanera nad punktem stanowiska

- stanowisko i jego orientacja określane są podczas prac polowych metodami geodezyjnymi,  metoda wcięcia geodezyjnego lub nawiązanie ze stanowiska o znanych współrzędnych do punktu, raport określający odchyłki dostępny podczas wykonywania prac polowych

- orientacja stanowiska skanera metodą wcięcia geodezyjnego oraz metodą:  stanowisko – nawiązanie

- podczas pomiaru w terenie z poziomu instrumentu określenie gęstości chmury punktów, sposobu wygładzania i odrzucania „szumów”

- sterowanie pracą skanera przez wbudowane fizyczne przyciski funkcyjne lub ekran dotykowy

- wbudowany w urządzenie cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości minimum 
4 Megapikseli

- zapewnienie 3 godzin ciągłej pracy instrumentu z wykorzystaniem jednego kompletu akumulatorów

- ciężar urządzenia wraz z kompletem akumulatorów – maksymalnie: 14 kg

- norma środowiskowa: IP54 lub wyższa

- zapis danych na kartach SD lub pamięci USB

- zakres temperatury pracy: od -5° do +45° C

- ładowarka zewnętrzna umożliwiająca jednoczesne ładowanie kompletu akumulatorów

- skrzynia transportowa z twardego tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie, wodoszczelna

- karta pamięci minimum 32Gb wraz z czytnikiem kart

- Wyposażenie dodatkowe skanera:

  - dodatkowy komplet akumulatorów

  - drewniany statyw ze śrubami

  - znacznik do pomiaru wysokości

  - pryzmat z tyczką 2.5 metra

- Oprogramowanie do prowadzenia projektów wykonywanych skanów:

  - tego samego producenta co skaner, w języku polskim lub angielskim

  - tworzenie i zarządzanie projektami skanów

  - praca z chmurami punktów z różnych źródeł: UAV, skaning naziemny stacjonarny oraz mobilny

  - automatyczne rejestrowanie skanów w trybie „chmura do chmury” wraz 
z raportem dokładności w zakresie łączenia skanów

  - nadawanie koloru RGB chmurze punktów na podstawie zdjęć z aparatu cyfrowego, generowanie panoram

  - edycja i zarządzanie danymi: edycja i kasowanie punktów

  - generowanie ortofotomapy na podstawie chmury punktów i zapis do formatu tiff/jpeg

  - pomiary odległości, objętości i różnic objętości

  - eksport do podstawowych formatów danych 3D: E57, RCS, LAS, PTS, PTX, XYZ

- Oprogramowanie do klasyfikacji i ekstrakcji obiektów z chmur punktów zapewniające:

  - klasyfikację chmur punktów (klasa vegetation, ground, buildings, walls, roofs)

  - możliwość definiowania obszarów wyznaczających granice klasyfikacji punktów (shapefile, dxf, etc.)

  - kolorowanie, wygładzanie, rozrzedzanie chmur punktów,

  - automatyczną ekstrakcja roślinności z chmur punktów do postaci współrzędnych XYZ posadowienia drzewa oraz wysokości - eksport wyniku do pliku shapefile lub bazy danych

  - automatyczne generowanie z chmur punktów budynków 3D zgodnie ze standardem  CityGml 2.0 LOD1, LOD2 (jako parametr wejściowy obrys budynku lub elementy charakterystyczne dachu)

  - edycję danych wektorowych bezpośrednio na chmurze punktów wraz 
z automatycznym dociąganiem i wygładzaniem linii, powierzchni wektora

- Oprogramowanie do wizualizacji i edycji modeli 3D i siatki MESH zapewniające:

  - edycję (odczyt i zapis) obiektów bezpośrednio z bazy danych zgodnej ze standardem 3dCityDB

  - import obiektów z plików GML zgodnych ze standardem CityGml 2.0 (w tym budynków na poziomie szczegółowości LOD1 i LOD2)

  - możliwość korzystania z narzędzi graficznych typu CAD podczas modelowania 3D, praca na wielu widokach, możliwość zdefiniowania widoków

  - narzędzia do badania topologii utworzonych obiektów z raportem błędów oraz narzędziami do ich korekcji

  - zapis modeli budynków w formacie GML w standardzie CityGml 2.0

  - tworzenie, import i edycja siatek MESH

  - możliwość wykonywania rysunków CAD oraz export i import rysunków minimum w formatach: DGN, DWG, DXF, PDF/U3D, IFC, Rhino 3DM, STL,  SketchUp SKP

  - teksturowanie obiektów 3D i ich zapis do formatu Collada i CityGML

  - tworzenie NMT,  przekrojów terenu, mapy spadków

  - tworzenie indeksu NDVI

  - możliwość dołączenia wtyczek oraz skryptów i makr współdziałających 
z oprogramowaniem

  - odczyt i zapis do baz danych Oracle Spatial oraz Postgis

Zamawiający nie przesądza o liczbie aplikacji spełniających powyższe warunki.