O1F302

Definiowanie obiektów SUT

Przewody  uzbrojenia terenu

  - Geometrię przewodów uzbrojenia terenu stanowi zawsze linia stanowiąca oś przewodu, dlatego jako wynik pomiaru należy przedstawić położenie osi poziomej przewodów.

  - Przewody rurowe (ciepłowniczy, gazowy, kanalizacyjny, wodociągowy, niezidentyfikowany, inny)

- reprezentacja graficzna przewodu jest uzależniona od jego średnicy, w związku z tym należy obowiązkowo uzupełnić jej wartość,

- w myśl obowiązujących przepisów wykonawca jest zobowiązany wykazać wartość nominalną średnicy przewodu,

- w przypadku przewodu ciepłowniczego należy uzupełnić wartość średnicy przewodu z otuliną (średnica zewnętrzna),

- przewody rurowe nie posiadają atrybutu związanego z liczbą przewodów (dotyczy zwłaszcza przewodów ciepłowniczych, które na rysunku dotychczasowej mapy przedstawiane były jako 2 przewody razem), w związku z powyższym każdy przewód jest oddzielnym obiektem bazy danych i należy dokonać pomiaru każdego przewodu osobno,

- w przypadku przewodów kanalizacyjnych o kształcie jajowym należy uzupełnić dwie wartości – wymiar poziomy i wymiar pionowy (wymagane jest jednoznaczne określenie/rozrysowanie na szkicu który wymiar jaką przyjmuje wartość).

  - Reprezentacją przewodów kablowych jest zawsze linia.

- jeśli na całej długości między urządzeniami technicznymi związanymi z siecią lub/i słupami i masztami przewody posiadają jednakowe atrybuty (liczba przewodów, funkcja, rodzaj przewodu, przebieg, źródło, istnienie, eksploatacja) należy je traktować jako wiązkę podając liczbę przewodów w wiązce,

- w przypadku, gdy przewody zajmują w terenie szerokość większą niż 0,75 m. należy pomierzyć każdy przewód oddzielnie (nie ma możliwości zdefiniowania wiązki przewodów jako powierzchni).

  - Wartość atrybutu Funkcja przewodu przyjmuje następujące wartości:

- przesyłowy – wartość może być ustalona tylko na podstawie informacji pozyskanych od podmiotów władających sieciami,

- rozdzielczy – sieci (położone najczęściej w ulicy) rozprowadzające do poszczególnych odbiorców,

- przyłącze,

- inny – przewody lokalne nie podłączone do sieci ogólnej (np. podłączenie szamba, woda ze studni w podwórzu, przewód energetyczny między budynkami itp.).

- Przewody rozdzielcze i przyłącza muszą być powiązane topologicznie (punkty włączenia jednego przewodu w drugi muszą się znaleźć w definicji obydwu przewodów), dlatego obowiązkowo należy wskazać, czy przyłącze ma być przedłużone do sieci, czy też sieć należy załamać w miejscu włączenia przyłącza.

- Przyłącze należy przedłużyć do ściany budynku w taki sposób, aby punkt wejścia do budynku (definiowany w bazie jako inny punkt sytuacyjny) znalazł się na ścianie budynku.

- Dla wszystkich przewodów należy ponadto obowiązkowo podawać wartości atrybutów: Źródło, Data pomiaru, Typ sieci, Eksploatacja.

- Atrybut Źródło w większości przypadków przyjmuje wartości: pomiar na osnowę – O, pomiar wykrywaczem przewodów – A, dane branżowe – B, inne – I, dokumentacja z wytyczenia – T i inne.

- Atrybut Data pomiaru jest wymagany dla obiektów, które jako Źródło mają wartość: „pomiar na osnowę”, „pomiar wykrywaczem przewodów”, „dokumentacja z wytyczenia”.

- Atrybut Typ sieci dla poszczególnych przewodów:

- przewód ciepłowniczy – wysoki parametr, niski parametr,

- przewód elektroenergetyczny – najwyższego napięcia - (145 - 750 kV), wysokiego napięcia - (45 - 145 kV), średniego napięcia - (1 - 45 kV), niskiego napięcia - (0,4 - 1 kV),

- przewód gazowy – wysokiego ciśnienia - (powyżej 1,6 MPa), podwyższonego średniego ciśnienia - (0,5 MPa - 1,6 Mpa), średniego ciśnienia - (10,0 kPa - 0,5 Mpa), niskiego ciśnienia - (do 10,0 kPa),

- przewód kanalizacyjny – deszczowy – d, lokalny – l, ogólnospławny – o, przemysłowy – p, sanitarny – s,

- przewód wodociągowy – ogólny – o, lokalny – l.

- Zmiana atrybutu Eksploatacja z wartości „czynny” na wartość "nieczynny" dla przewodów będących we władaniu branż może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia od podmiotu władającego siecią.

- Ponadto należy uzupełnić informację (tak/nie), czy:

- przewód elektroenergetyczny jest przewodem oświetleniowym,

- przewód telekomunikacyjny jest światłowodem.

- Kable teletechniczne, telemetryczne, telewizji kablowej i monitoringu są przewodami telekomunikacyjnymi.

Obudowa przewodu

  - Geometrię obudowy przewodów stanowi zawsze linia stanowiąca oś obudowy, dlatego jako wynik pomiaru należy przedstawić położenie osi poziomej obudowy.

  - Należy określić (opisać na szkicu) rodzaj obudowy przewodu:

- kanalizacja kablowa

- rura ochronna

- kanał ciepłowniczy

- rurociąg telekomunikacyjny

- kanał technologiczny

- inna obudowa przewodu

  - Atrybuty obiektu obudowa przewodu:

- średnica obudowy (ew. wymiar poziomy obudowy, wymiar pionowy obudowy),

- liczba rur (dotyczy obiektów: kanalizacja kablowa, rurociąg telekomunikacyjny, inna obudowa przewodu; dla pozostałych obiektów atrybut liczba rur przyjmuje wartość 1),

- dla obudowy przewodu Kanał technologiczny atrybut rodzaj sieci musi przyjmować wiele wartości (w kanale technologicznym znajdują się przewody o różnych rodzajach sieci).

  - Przewody pozostają w relacji przestrzennej z obiektami Obudowa przewodu; zmiana położenia obiektu obudowa przewodu wymusza zmianę położenia przewodu i na odwrót.

Urządzenia techniczne związane z siecią, słupy i maszty i inne obiekty punktowe

    - Reprezentacją graficzną obiektów Urządzenie techniczne związane z siecią jest:

- punkt, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są nie większe niż 0,75 m,

- linia, jeżeli jeden z wymiarów: podłużny lub poprzeczny jest większy od 0,75 m,

- powierzchnia, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są większe od 0,75 m.

    - Reprezentacją graficzną obiektów Słup i maszt jest:

- punkt, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są nie większe niż 0,75 m,

- powierzchnia, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są większe od 0,75 m,

- linia, jeżeli obiekt jest słupem łączonym złożonym z dwóch podpór (w przypadku, gdy słup łączony złożony jest z trzech podpór geometria jest powierzchnią).

    - Wewnątrz urządzeń technicznych związanych z siecią, słupów i masztów, budowli podziemnych (komora i osadnik) o geometrii powierzchnia i linia należy wyznaczyć dodatkowy punkt (Inny punkt sytuacyjny) stanowiący środek ciężkości obiektu, którego współrzędne należy przekazać wraz z danymi z pomiaru.

    - Jeśli geometrią obiektu jest punkt (wymiary rzeczywiste nie większe niż 0,75 m) należy przekazać tylko współrzędne punktu stanowiącego środek urządzenia (nie przekazywać danych dotyczących obwodnicy obiektu).

    - Studzienka i komora

- obiekt Studzienka należy stosować w przypadku, gdy rzuty poziome obrysu włazu i studzienki pokrywają się, na obiekcie Studzienka nie wprowadza się włazu (studzienka może być punktem-symbolem lub powierzchnią),

- w przypadku gdy rzuty poziome obrysów włazu i komory nie pokrywają się, należy tworzyć obiekty Właz/Włazy i Komora podziemna (komora jest zawsze powierzchnią),

- jeśli obiekty stanowią powierzchnię należy wyznaczyć dodatkowy punkt wewnątrz (przypadek opisany powyżej).

    - Urządzenia spoza katalogu obiektów wyszczególnionych w klasie urządzenia techniczne związane z siecią stanowiące szczególne punkty przewodu należy przedstawiać jako inne urządzenie techniczne.

    - Pozostałe punkty określające przebieg (geometrię) przewodu (np. punkt załamania przewodu, wejście do budynku, trójnik) należy wprowadzać jako inne punkty sytuacyjne z atrybutami: numer, X, Y lub jako punkty o określonej wysokości.

Punkty o określonej wysokości

      - Punkty o określonej wysokości należy przekazać jako odrębne obiekty bazy:

- w przypadku punktów na urządzeniach technicznych związanych z siecią (studzienkach, komorach, zaworach itp.) punkty o określonej wysokości należy przekazać dodatkowo jako oddzielne niezależne od urządzeń obiekty,

- punkty o określonej wysokości na przewodach i wlotach/wylotach do studni i komór (dotyczy tylko charakterystycznych punktów przewodu, gdzie rzędna ma być widoczna na mapie) należy dodać do geometrii przewodu.

- Atrybuty punktów o określonej wysokości Rzędna góry / Rzędna dołu pomierzone w charakterystycznych punktach sieci należy opisywać w  następujący sposób:

- rzędne opisujące Urządzenia techniczne związane z siecią i komory – Rzędna góry i/lub Rzędna dołu,

- wysokości na przewodach kanalizacyjnych – Rzędna dołu,

- wysokości na przewodach rurowych innych niż kanalizacyjne oraz przewodach kablowych – Rzędna góry.

Rzędne należy podawać z dokładnością zapisu 0,01 m, z wyjątkiem rzędnych na przewodach elastycznych i przewodach mierzonych wykrywaczem, gdzie obowiązuje dokładność zapisu 0,1 m.

UWAGI

- Obiekty inne niż opisane powyżej nie wchodzą w skład bazy danych i nie będą do niej wprowadzane, a co się z tym wiąże nie będą treścią wydruku wydawanego po aktualizacji bazy (w związku z powyższym nie ma konieczności przekazywania danych z pomiaru tych obiektów).

- Należy podawać wymiary obiektów powierzchniowych związanych z sieciami uzbrojenia terenu (np. włazy, szafki, studzienki).

- W punktach związanych z sieciami uzbrojenia nie podaje się rzędnych terenu.

ZG-DO.0720.23.2020