Załącznik Nr 1 do SWZ

Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Rozbudowa infrastruktury SAN

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Półka dyskowa | dostawa półki dyskowej do macierzy dyskowych HPE 3PAR 8200. półka musi być objęte gwarancją producenta sprzętu realizowaną w siedzibie zamawiającego o następujących warunkach minimalnych: min. 5 lat gwarancji producenta z reakcją serwisową w systemie 24h 7 dni w tygodniu 4 godziny czasu reakcji (jednolita gwarancja z dyskami SSD), priorytetowa obsługa incydentów w języku polskim, |
| 2 | Dyski SSD | dostawa dysków SSD do macierzy dyskowych HPE 3PAR 8200 o minimalnej pojemności RAW 920 GB per dysk. Liczba dostarczonych dysków musi być parzysta i być tej samej pojemności. Minimalna pojemność dostarczonych dysków (liczba dysków x RAW) – 29 440 GB dyski muszą być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem narzędziowym HPE ALL - Single System Software dyski muszą być objęta gwarancją producenta sprzętu realizowaną w siedzibie zamawiającego o następujących warunkach minimalnych: min. 5 lat gwarancji producenta z reakcją serwisową w systemie 24h 7 dni w tygodniu 4 godziny czasu reakcji (jednolita gwarancja z półkami dyskowymi), priorytetowa obsługa incydentów w języku polskim, |
| 3 | Karty do kontrolerów 3PAR | dostawa dwóch kart do rozbudowy portów w kontrolerach macierzy 3PAR 8200, Storeserve 8000 każda karta musi rozszerzać kontroler o min. 4 porty Fibre Channel o prędkości nie mniejszej niż 16Gb na każdym porcie karty muszą być objęte gwarancją producenta sprzętu 5 lat : min. 5 lat gwarancji producenta z reakcją serwisową w systemie 24h 7 dni w tygodniu 4 godziny czasu reakcji priorytetowa obsługa incydentów w języku polskim, |
| 4 | Prace uruchomieniowe | montaż dodatkowej półki dyskowej do macierzy 8200_1 montaż kart do kontrolerów 3PAR montaż dysków w półce macierzy 8200_1 wykonanie optymalizacji CPG SSD macierzy 8200_1 montaż dysków SSD w półce macierzy 8200_2 wykonanie optymalizacji CPG SSD macierzy 8200_2 konfiguracja nowych i powiększenie starych volumenów pracujących na dyskach SSD konfiguracja replikacji dla nowo powstałych volumenów pracujących na dyskach SSD nadzór nad procesem kopiowania danych z dotychczasowych macierzy sprawdzenia statusu pracy macierzy modyfikacja dokumentacji technicznej weryfikacja pracy replikacji po zwiększeniu wielkości volumenów na obydwu macierzach oraz grup CPG (dla wszystkich CPG) sprawdzanie i raportowanie stanu aktywnych serwerów fizycznych. Wszystkie raporty będą dostarczane w cyklu miesięcznym (12 cykli) do dnia 10-tego następnego miesiąca kalendarzowego i mają zawierać również zalecenia i rekomendacje dla administratora. Dopuszcza się przekazywanie raportów w formie elektronicznej. |

Wymagania dodatkowe

- Oferent jest zobowiązany złożyć pełną specyfikację oferowanego sprzętu (dopuszcza się, by specyfikacja techniczna była złożona w języku angielskim), Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta.

- Zamawiający będzie wymagać dostarczenia wraz ze sprzętem oświadczenia producenta w języku polskim, ew. wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie zawierające :

  - wykaz sprzętu,

  - potwierdzenie, iż oferowany  sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnego źródła

  - potwierdzenie oferowanej gwarancji z czasem reakcji

- Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych dla potwierdzenia zgodności ze specyfikacją 
i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i nie podpisania odbioru sprzętu w przypadku rozbieżności w zapisach.

- Dopuszcza się fakturowanie częściowe z tytułu:

- dostawy sprzętu,

- realizacji usług towarzyszących.