Załącznik nr 1 
do SWZ

Załącznik nr 2

do Umowy 
nr ZG-NZP.3420.5.2022

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

# WARUNKI TECHNICZNE (WT)

wykonania prac związanych z modernizacją

ewidencji gruntów i budynków

dla obrębów ewidencyjnych: Krzyżowniki, Ławica II

Poznań 2022

Spis treści:

# Przedmiot i zakres prac

# Charakterystyka obiektu

# Położenie obiektu

# Dane ewidencyjne obiektu

# Obowiązujące przepisy

# Normy prawne

# Inne

# Słownik pojęć

# Dane PZGiK

# Pozioma osnowa geodezyjna

# Mapa zasadnicza

# Operat ewidencji gruntów i budynków

# Materiały PZGiK

# Zasady realizacji prac

# Etapy wykonywania prac oraz czynności dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntów i budynków

# Etap I – Analiza istniejących materiałów zasobu i przygotowanie map z wytypowanymi do pomiaru budynkami

# Etap II – Geodezyjny pomiar terenowy (budynków, istniejącej zabudowy, użytków, obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, bloków budynku) wraz z pozyskaniem danych opisowych o budynkach

# Etap III – Opracowanie oraz wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego

# Etap IV – Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków

# Odbiory prac

# Nadzór wykonanych prac

# Forma i treść operatu technicznego

# Wykaz załączników:

# Załącznik nr 1 – Zestawienie poglądowe sekcji mapy zasadniczej i arkuszy ewidencyjnych

# Załącznik nr 2 – Wzór formularza zapytania

# Załącznik nr 3 – Instrukcja przygotowania środowiska VPN (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy)

# Załącznik nr 4 – Warunki techniczne VPN (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy)

# Załącznik nr 5 – Wyciąg z polityki bezpieczeństwa dot. VPN (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy)

# Załącznik nr 6 – WEGA - podręcznik do modułu MAPA (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy)

# Załącznik nr 7 – WEGA – scenariusze do modułu MAPA (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy)

# Załącznik nr 8 – WEGA – scenariusze do modułu MAPA - EGiB (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy)

# Załącznik nr 9 – Wzór pisma – zawiadomienie o planowanych pracach

# Załącznik nr 10– Wzór pisma

# Załącznik nr 11 – Wzór wykazu podmiotów, które zapoznały się z danymi ewidencyjnym

# Załącznik nr 12 – Wzór wykazu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego

# Przedmiot i zakres prac

# Przedmiotem pracy jest wykonanie czynności geodezyjnych (technicznych, organizacyjnych i administracyjnych) mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania w zakresie budynków oraz sposobu użytkowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dla obrębów ewidencyjnych: Krzyżowniki i Ławica II.

# Praca obejmuje:

# aktualizację danych ewidencyjnych dotyczących budynków pozyskanych w oparciu o materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w przypadku, gdy obiekty te w bazie danych pozyskane zostały w oparciu o pomiar kartometryczny (digitalizację),

# aktualizację danych w zakresie istniejącej zabudowy,

# uzupełnienie pełnych danych o budynkach,

# aktualizację danych w zakresie obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem,

# aktualizację danych w zakresie bloków budynków,

# aktualizację sposobu użytkowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (użytków gruntowych).

# Aktualizację należy przeprowadzić na obszarze całych obrębów.

# Praca nie obejmuje pozyskania danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz pozyskania opisowych danych ewidencyjnych o lokalach.

# Charakterystyka obiektu

# Położenie obiektu

# Województwo wielkopolskie

Powiat: miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna: miasto Poznań 306401_1

Obręby ewidencyjne: Krzyżowniki, Ławica II.

# Dane ewidencyjne obiektu

# Ustalone w oparciu o dane ewidencji gruntów i budynków wg stanu na: marzec 2022 r.

|  | Krzyżowniki | Ławica II | Razem: |
| --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia ewidencyjna [ha] | 988,7073 | 521,2756 | 1509,9829 |
| liczba arkuszy ewidencyjnych | 30 | 1 | 31 |
| liczba działek ewidencyjnych | 5 243 | 272 | 5 515 |
| powierzchnia użytków zabudowanych | 199,7019 | 47,8922 | 282,3531 |
| liczba budynków, dla których należy pozyskać dane opisowe i geometryczne | 3 450 | 70 | 3 520 |

# Obowiązujące przepisy

- Normy prawne

Ustawy

  - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.), zwana dalej ustawą PGiK,

  - ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214 t.j.),

  - ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2022 r. poz. 1728 t.j.),

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),

  - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021  z późn. zm.),

  - ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1443 t.j.),

  - ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 459 t.j.),

  - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 t.j.),

  - ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483 t.j.),

  - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.), zwana dalej ustawą RODO,

  - ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1073 t.j.),

  - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 t.j.).

  - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z poźn. zm.)

Rozporządzenia

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem Standardy,

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341),

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem EGiB,

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 434),

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1316),

  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz.1247 z późn. zm.),

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 866),

  - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz.1122 z późn. zm.),

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 21 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368)

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 299, poz. 1772),

  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych /KŚT/ (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864),

  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).

Polskie normy

- PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

- Inne

- WEGA - podręcznik do modułu MAPA,

- WEGA - scenariusze do modułu MAPA,

- WEGA  - scenariusze do modułu MAPA - EGiB.

Ww. dokumentacja zostanie udostępniona w wersji elektronicznej w ciągu 3 dni od podpisania umowy.

# Słownik pojęć

- Wykonawca - jednostka wykonawstwa geodezyjnego, która wykonuje czynności związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

- Zamawiający – Prezydent Miasta Poznania, wykonujący zadania służby geodezyjnej i kartograficznej zlecający wykonanie czynności związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

- MODGiK – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

- Baza MODGiK – baza danych prowadzona w systemie WEGA zgodnie z przepisami prawa wydanymi przed 2021 r., w której znajdują się dane obiektowe, pozyskane w wyniku geodezyjnego pomiaru terenowego, kartometrycznego, fotogrametrycznego oraz dane rastrowe (treść nakładki S mapy zasadniczej analogowej). Na bazę MODGiK składają się:

- baza danych sieci uzbrojenia terenu - GESUT,

- baza danych obiektów topograficznych - BDOT500,

- baza danych ewidencji gruntów i budynków - EGiB,

- baza danych ewidencji ulic i adresów - EMUiA,

- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych - BDSOG,

- baza danych rejestru cen nieruchomości - RCN.

Baza MODGiK od 2012 r. na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych.

Baza MODGiK jest w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów prawa. Dostosowanie obejmuje bazy BDOT500, GESUT oraz bazę EGiB w zakresie budynków, obiektów trwale związanych z budynkiem i punktów granicznych. Termin dostosowania ww. baz jest planowany na 31.12.2022 r. Termin dostosowania całej bazy EGiB do obowiązujących przepisów jest planowany na 31.12.2023 r.

- Właściciel – osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości: własność, użytkowanie wieczyste - również współwłaściciel, współużytkownik wieczysty.

- Władający – osoba posiadająca określony rodzaj władania lub uprawnień do nieruchomości; władanie i gospodarowanie oparte na prawie podmiotowym, którego formę określają przepisy o gospodarowaniu nieruchomościami (np. trwały zarząd, użytkowanie, wykonywanie prawa własności Skarbu Państwa i innych praw rzeczowych, wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych, gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa pokrytymi wodami powierzchniowymi itp.)

- GML - format danych w rozumieniu rozporządzenia EGiB.

- System WEGA – system teleinformatyczny do prowadzenia baz danych zbiorów danych przestrzennych PZGiK.

# Dane PZGiK

- Pozioma osnowa geodezyjna

Miasto Poznań leży w 6 pasie południkowym (2000/18) układu współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000.

    - Podstawowa pozioma osnowa geodezyjna 1 i 2 klasy

Na terenie miasta Poznania znajdują się 3 punkty podstawowej fundamentalnej poziomej osnowy geodezyjnej 1 klasy oraz 8 punktów podstawowej bazowej poziomej osnowy geodezyjnej 2 klasy, punkty mają określone współrzędne płaskie prostokątne w układach 1965 i PL-2000 i posiadają opisy topograficzne.

    - Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna 3 klasy

Na terenie miasta Poznania usytuowanych jest 3780 punktów poziomej osnowy geodezyjnej. Osnowa 3 klasy zakładana była w latach 1995 – 2005: w roku 1995 na obszarze obrębów Morasko, Radojewo i Umultowo; w latach 1999 – 2005 na obszarze dzielnicy Nowe Miasto, w latach 2002 - 2003 na obszarze lewobrzeżnej części miasta Poznania. Wszystkie punkty osnowy mają określone współrzędne w układzie lokalnym miasta Poznania i PL-2000 oraz utworzone opisy topograficzne.

        - Osnowa pomiarowa

Na terenie całego miasta Poznania istnieje osnowa pomiarowa założona w latach 60-80 XX w. na podstawie instrukcji technicznej B-III, w układzie lokalnym miasta Poznania.

W roku 2009 osnowę pomiarową, złożoną z 7653 punktów, przeliczono w nawiązaniu do osnowy III klasy. Wszystkie punkty osnowy mają określone współrzędne w układzie PL-2000, dla części punktów utworzone zostały opisy topograficzne.

- Mapa zasadnicza

Mapę o pełnej treści zakładano od roku 1952, do roku 1980 w formie rozwarstwionej (pierworysy, matryce, nakładki tematyczne). Mapa opracowana została w lokalnym układzie współrzędnych miasta Poznania; poziom odniesienia: Amsterdam, zgodnie z instrukcjami technicznymi stosowanymi przy zakładaniu i aktualizacji: B III, C I, D II. Granice działek ustalone zostały na podstawie mapy katastralnej i dokumentacji geodezyjnej z opracowań podziałowych, do celów prawnych, geodezyjnej inwentaryzacji budynków. W latach 1995-2008, na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzono numeryczną mapę zasadniczą, w standardzie instrukcji K-1 (1998 r.) dla 10 obrębów ewidencyjnych. Obecnie numeryczna mapa zasadnicza jest prowadzona w układzie PL -2000 w postaci wektorowej, częściowo w postaci rastra analogowej mapy zasadniczej w połączeniu z wektorem (hybryda), poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH (Amsterdam 2007).

Baza MODGiK jest na bieżąco aktualizowana. W ZGiKM GEOPOZ systemem do prowadzenia bazy MODGiK, na podstawie której jest generowana mapa zasadnicza jest WEGA.

- Operat ewidencji gruntów i budynków

Operat ewidencji gruntów w Poznaniu został założony w latach 1960-1971. Obecnie mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci numerycznej, wektorowej w systemie WEGA.

Dane opisowe i geometryczne ewidencji gruntów i budynków prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem EGiB (Dz.U. z 2019 r. poz.393) i są całkowicie zintegrowane, stanowią część bazy danych MODGiK.

Współrzędne obiektów ewidencyjnych (punktów granicznych, użytków, budynków) określone zostały na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w oparciu o wykazy współrzędnych oraz w wyniku pomiaru kartometrycznego (digitalizacji) mapy ewidencyjnej. Na 36 obrębach ewidencja gruntów i budynków została zmodernizowana w zakresie budynków i lokali, na pozostałych dane ewidencyjne dotyczące budynków są niepełne i wymagają sprawdzenia w terenie oraz uzupełnienia.

Numery porządkowe budynków są obiektami bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej w systemie WEGA.

Dane ewidencji gruntów i budynków są danymi wyjściowymi dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków. Ewidencja gruntów i budynków dla całego obszaru miasta Poznania jest aktualizowana na bieżąco.

- Materiały PZGiK

MODGiK udzieli dostępu do materiałów PZGiK, m.in. zarysów pomiarowych, szkiców sytuacyjnych, danych dotyczących osnów (współrzędne i opisy topograficzne, szkice osnowy) w postaci dokumentów elektronicznych oraz udostępni bazę danych w formacie GML.

Materiały zasobu stanowią integralną część bazy danych MODGiK, do której,  podczas realizacji umowy, Wykonawca będzie miał dostęp poprzez VPN oraz za pośrednictwem portalu geodety.

Informacja o bieżących, zgłoszonych pracach geodezyjnych, trwających na obrębach Krzyżowniki, Ławica II oraz o terenach zamkniętych jest dostępna w bazie MODGiK.

# Zasady realizacji prac

  - Wykonawca zgłasza pracę geodezyjną w MODGiK. Zgłoszenie pracy upoważnia Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy PGiK.

  - Dla potrzeb wykonywania prac Wykonawca otrzyma dostęp do bazy MODGiK zdalnie z wykorzystaniem dostępu terminalowego za pomocą kanału VPN. Instrukcja przygotowania środowiska VPN, warunki techniczne oraz wyciąg z polityki bezpieczeństwa w zakresie VPN, stanowiące załączniki nr 4, 5 i 6 do warunków technicznych, zostaną przekazane Wykonawcy (w formie elektronicznej) po podpisaniu umowy. Brak zdalnego dostępu do systemu WEGA z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń i zmiany terminu realizacji umowy.

  - Wykonawca ma wgląd, poprzez bazę danych MODGiK, do danych ewidencyjnych dotyczących budynków i użytków gruntowych wynikających z bieżącej aktualizacji. Te informacje należy brać pod uwagę przy tworzeniu roboczej bazy danych.

  - Wykonawca przygotuje roboczą bazę danych ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów topograficznych zaktualizowaną o wyniki prac modernizacyjnych w dowolnym programie do tworzenia plików GML zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych. Dodatkowo należy przygotować plik w formacie TXT z wykazem współrzędnych „x i y”  dla użytków gruntowych.

  - Praca nie obejmuje pozyskania danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz pozyskania opisowych danych ewidencyjnych o lokalach.

  - Wykonawca prac zobowiązany jest do prowadzenia dziennika robót. Wszelkie rozbieżności i wątpliwości, które powstaną w związku z pracą oraz dodatkowe ustalenia powinny być opisane w dzienniku robót wraz z propozycją rozwiązania, a następnie zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

  - Zgłaszanie zapytań dotyczących sposobu wykonania prac wymaga formy pisemnej (formularz zapytania określa załącznik nr 2 do warunków technicznych). Odpowiedzi udzielane będą odwrotnie na formularzu zapytania. Pisma te będą stanowiły załączniki do dziennika robót.

  - Problemy pojawiające się w trakcie realizacji umowy należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. W celu usprawnienia komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie wyznaczona osoba do kontaktów, której zadaniem będzie rozwiązanie zgłoszonego problemu. Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia powinny być zgłaszane na bieżąco, w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia.

  - Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w formie odrębnej umowy. Umowa zostanie podpisana razem z Umową na wykonanie przedmiotowej pracy. Wykonawca jest zobowiązany na dzień podpisywania Umowy dostarczyć listę pracowników wg załącznika do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy na wykonanie przedmiotowej pracy. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Rodo m.in. przez wyegzekwowanie oświadczeń o znajomości tej ustawy od bezpośrednich przedstawicieli Wykonawcy.

  - Prace terenowe należy rozpocząć po podaniu do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta Poznania informacji o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych o budynkach oraz po wydaniu zaświadczeń Geodety Miejskiego przedstawicielom Wykonawcy o zakresie wykonywanych prac. W tym celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę przedstawicieli z podaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego.

  - Właściciela/zarządcę nieruchomości należy poinformować o terminie, miejscu i godzinie pozyskiwania danych. Informacja pisemna (format A4) zostanie rozpowszechniona przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do warunków technicznych. Do informacji Wykonawca dołączy kopię zawiadomienia Prezydenta Miasta Poznania o przystąpieniu do prac. W przypadku braku możliwości dostarczenia pisma bezpośrednio do właściciela/zarządcy nieruchomości Wykonawca podejmie jedną próbę dostarczenia pisma listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (z wyłączeniem budynków TBS, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

W przypadku budynków wielorodzinnych, w których wyodrębniono nieruchomości lokalowe i istnieje wspólnota mieszkaniowa, należy kontaktować się tylko z zarządcą nieruchomości.

  - Przedstawiciel Wykonawcy w trakcie kontaktowania się z właścicielami/zarządcami nieruchomości powinien posiadać przy sobie:

- oryginał zaświadczenia Geodety Miejskiego wraz z informacją Prezydenta Miasta Poznania o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

- imienny identyfikator ze zdjęciem, który sporządza Wykonawca (na identyfikatorze należy podać: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nazwę Wykonawcy przedmiotowych prac),

- dokument tożsamości.

W trakcie prowadzanych prac należy informować właścicieli/zarządców, że potwierdzenie wiarygodności przedstawiciela Wykonawcy można uzyskać w ZGiKM GEOPOZ (tel. 61 8271 707, 61 8271 635, 61 8271 600) w godzinach pracy urzędu.

  - Dla potrzeb wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego udostępniony będzie pokój w siedzibie Zamawiającego.

  - Wykonawca uczestniczy w wyłożeniu oraz przy rozpatrywaniu uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

  - Odbiory zrealizowanych prac odbędą się zgodnie z procedurą odbiorów stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy.

# Etapy wykonywania prac oraz czynności dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Etap I – Analiza istniejących materiałów zasobu i przygotowanie map z wytypowanymi do pomiaru budynkami

# 1) Analiza materiałów PZGiK oraz bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne znajdujące się w zasobie należy poddać analizie. Przedmiotem analizy będą materiały PZGiK (szkice, zarysy itp.) oraz baza danych ewidencji gruntów i budynków. Analizę istniejących materiałów PZGiK i ocenę ich przydatności należy wykonać pod kątem maksymalnego zakresu ich wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych.

Celem analizy bazy danych ewidencji gruntów i budynków jest zweryfikowanie w szczególności budynków, które faktycznie (w terenie) posadowione są w granicy działki ewidencyjnej, jednakże w bazie danych wykazane są na dwóch nieruchomościach.

Budynki, które do bazy MODGiK zostały wprowadzone w wyniku aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, bądź inwentaryzacji powykonawczej budynku należy przeanalizować jedynie pod kątem uzupełnienia brakujących danych opisowych. Zmianę geometrii tych budynków można dokonać tylko w przypadku stwierdzonych zmian konturu budynku w terenie, potwierdzonych nowym pomiarem.

2) Sporządzenie map z wytypowanymi do pomiaru budynkami

- W oparciu o ww. analizę należy sporządzić mapę, na bazie mapy ewidencyjnej, z wytypowanymi do pomiaru budynkami, sporządzoną w kroju arkuszowym (arkusze ewidencyjne).

- W przypadku, gdy na danym arkuszu ewidencyjnym nie będzie obiektów do pomiaru, dla danego arkusza należy sporządzić mapę w skali umożliwiającej wydruk na formacie A4 lub A3 z adnotacją: „brak obiektów do pomiaru objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków”.

Etap II – Geodezyjny pomiar terenowy (budynków, istniejącej zabudowy, użytków, obiektów budowlanych związanych z budynkiem, bloków budynku) wraz z pozyskaniem danych opisowych o budynkach

Prace terenowe

1) Wywiad terenowy

Po sporządzeniu map z wytypowanymi do pomiaru budynkami należy wykonać wywiad terenowy określając stopień aktualności mapy zasadniczej w zakresie budynków będących przedmiotem ewidencji gruntów i budynków, bloków budynku, obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem oraz użytków w celu określenia obszaru wymagającego geodezyjnego pomiaru terenowego. Wyniki wywiadu terenowego należy przedstawić na mapie zasadniczej (mapa porównania z terenem). Mapa może być również sporządzona w formie wydruku z bazy roboczej Wykonawcy.

2) Pomiar terenowy

W oparciu o istniejącą szczegółową osnowę geodezyjną (poziomą) należy dokonać pomiaru geodezyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w rozporządzeniu Standardy. Pomiary należy wykonać narzędziami, które posiadają ważne świadectwa atestacji.

Dla budynków położonych na dwóch lub więcej nieruchomościach (odrębne księgi wieczyste) należy wykonać pomiar kontrolny. Pomiarem należy objąć budynek, poprzedzając analizą materiałów PZGiK w zakresie budynku oraz punktów granicznych. Należy wykonać szkic z pomiaru budynku, który będzie podstawą do poprawy danych, bądź potwierdzeniem prawidłowości danych w bazie.

Przypadki połączonych między sobą budynków, a wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako kilka budynków, a nie jeden (np. liczne przybudówki), należy zweryfikować w terenie i ustalić zgodnie z rzeczywistością (z wyjątkiem zabudowy bliźniaczej lub szeregowej).

Wykonawca ma obowiązek pomierzyć kontury zmienionych użytków gruntowych lub określić zmianę użytku w granicach całej działki, w przypadku, gdy sposób użytkowania gruntów wykazany w ewidencji gruntów i budynków nie jest zgodny ze stanem faktycznym w terenie.

Powyższe dotyczy użytków gruntowych zabudowanych i zurbanizowanych (B, Ba, Bi, Bp) określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia EGiB.

W przypadku użytków rolnych – grunty rolne zabudowane (Br), Wykonawca sporządzi zestawienie nieruchomości w ramach obrębu ewidencyjnego, dla których stan faktyczny w terenie jest niezgodny z danymi wykazanymi w ewidencji gruntów i budynków. Wykaz należy przekazać Zamawiającemu w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dane z wykazu nie podlegają aktualizacji przez Wykonawcę. Poniżej wzór wykazu.

WYKAZ ROZBIEŻNOŚCI DOTYCZĄCYCH GRUNTÓW ROLNYCH ZABUDOWANYCH

| Lp. | NIERUCHOMOŚĆ Obręb/arkusz/nr działki | Dotychczasowy sposób użytkowania gruntu (baza danych EGiB) | Proponowany sposób użytkowania gruntu (stan faktyczny w terenie) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

- dla działek zabudowanych, w kontekście rodzaju budynku wg KŚT, należy stosować zapisy zawarte w załączniku nr 1 rozporządzenia EGiB,

- na terenie ogrodów zoologicznych należy wykazywać dla całej działki użytek gruntowy Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe bez wydzielania użytków pod budynkami, bez względu na powierzchnię zabudowy,

- w przypadku wykazanego w EGiB użytku Bi pod kompleksem garażowym zlokalizowanym przy budynkach mieszkalnych należy zmienić użytek Bi na B.

Pozyskanie danych w terenie

1) Budynki

W ramach prac należy pozyskać dane opisowe o budynkach. Dane o budynkach należy uzyskać w szczególności:

- z dokumentacji architektoniczno-budowlanej będącej w dyspozycji u właścicieli, władających, administratorów i zarządców, zarządów wspólnot mieszkaniowych i administracji nieruchomości,

- bezpośrednio w terenie.

Zarówno dla budynków, które wykazane są w ewidencji gruntów i budynków, jak i dla nowych budynków, dane opisowe należy umieścić na wykazie zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku – wzór wykazu dostępny na stronie BIP ZGiKM GEOPOZ (https://bip.geopoz.poznan.pl). Na wykazie zmian danych ewidencyjnych należy uzupełnić wszystkie brakujące informacje dotyczące danego budynku. W przypadku budynków, które nie są wykazane w ewidencji gruntów i budynków, stan dotychczasowy na wykazie zmian danych ewidencyjnych pozostaje nieuzupełniony.

W przypadku braku możliwości pozyskania danych opisowych, na każdym wykazie zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku należy umieścić legendę stosowanych skrótów. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku zawiera dane obligatoryjne przewidziane rozporządzeniem w sprawie EGiB.

Informacje o źródle ustalenia danych ewidencyjnych dotyczących budynku należy obowiązkowo umieścić na wykazie zmian danych ewidencyjnych:

- w przypadku gdy dane zostały ustalone na podstawie dokumentu należy podać nazwę dokumentu, nazwę organu (instytucji), który ten dokument sporządził, datę sporządzenia dokumentu i numer sygnatury akt, potwierdzone przez Wykonawcę wpisem: „Dane potwierdzone w terenie”:

- w przypadku gdy dane ustalone zostały w wyniku oględzin Wykonawca potwierdza ten fakt  wpisem: „Na podstawie oględzin”,

- w przypadku gdy dane ustalone zostały na podstawie oświadczenia właściciela/administratora należy dokonać wpisu: „Na podstawie oświadczenia właściciela/administratora” wraz z podpisem oświadczającego; dopuszcza się możliwość odmowy podpisu przez oświadczającego, co Wykonawca jest zobowiązany odnotować.

Ww. wpisy należy potwierdzić pieczęcią firmową, datą i czytelnym podpisem lub pieczęcią imienną i podpisem przedstawiciela Wykonawcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Dane należy uzupełniać starannie, w sposób czytelny. Błędnie wpisane dane należy przekreślić tak, aby pozostawały czytelne oraz podpisać.

W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Miasto Poznań lub Skarb Państwa Wykonawca ma obowiązek pozyskania informacji dotyczących budynków od podmiotów administrujących przedmiotowymi budynkami.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie: rodzaju budynku wg KŚT z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia tej zmiany stosownymi dokumentami tzn. decyzją o pozwoleniu na budowę, bądź decyzją zezwalająca na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części.

Wykonawca wprowadza zmianę rodzaju budynku wg KŚT tylko na postawie decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź decyzji zezwalającej na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części.

Jeżeli nie ma możliwości potwierdzenia takiej zmiany, Wykonawca sporządzi w ramach obrębu ewidencyjnego wykaz rozbieżności dotyczących rodzaju budynków wg KŚT, dla których stan faktyczny w terenie w powyższym zakresie jest niezgodny z danymi wykazanymi w ewidencji gruntów i budynków. Wykaz należy przekazać Zamawiającemu w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dane z wykazu nie podlegają aktualizacji przez Wykonawcę. Do wykazu rozbieżności należy dołączyć kopię (lub zdjęcie) dokumentacji potwierdzającej zmianę funkcji budynku. Poniżej wzór wykazu.

WYKAZ ROZBIEŻNOŚCI DOTYCZĄCYCH RODZAJU BUDYNKÓW

| Lp. | BUDYNEK NA NIERUCHOMOŚCI Obręb/arkusz/nr działki identyfikator budynku adres budynku | Dotychczasowy rodzaj budynku w bazie EGiB | Faktyczny sposób użytkowania budynku stwierdzony przez Wykonawcę | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2) Odmowa udzielenia informacji, brak dostępu

W przypadku, gdy właściciel odmawia udzielenia informacji, uniemożliwia wstęp na nieruchomość, bądź brak jest dostępu do nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek sporządzić wykaz takich nieruchomości. Poniżej wzór wykazu.

# WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – ODMOWA UDZIELENIA INFORMACJI/BRAK DOSTĘPU

| Lp. | NIERUCHOMOŚĆ nr księgi wieczystej adres nieruchomości identyfikator budynku | PODMIOT 1. Imię, nazwisko/nazwa 2. Miejsce zamieszkania/siedziby | Data przekazania pisma Zamawiającemu Data wysyłki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Wykaz należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu. Dla poszczególnych pozycji wykazu Wykonawca przygotuje pismo do podmiotu (wzór stanowi załącznik nr 10 do warunków technicznych). Pismo należy przekazać do Zamawiającego w celu podpisania. Wysłanie pisma zapewnia Wykonawca.

3) Brak kontaktu z właścicielem/władającym

W przypadku, gdy nie można się skontaktować z właścicielem/władającym (z różnych przyczyn, również mimo wysłania zawiadomienia o planowanych pracach) Wykonawca sporządza wykaz nieruchomości. Poniżej wzór wykazu.

# WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – BRAK KONTAKTU Z WŁAŚCICIELEM

| Lp. | NIERUCHOMOŚĆ nr księgi wieczystej adres nieruchomości identyfikator budynku | PODMIOT 1. Imię, nazwisko/nazwa 2. Miejsce zamieszkania/siedziba | Data przekazania pisma Zamawiającemu Data wysyłki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Skompletowanie dokumentacji/sporządzenie operatu technicznego

Dokumentację należy sporządzić zgodnie z zasadami ustalonymi w Warunkach Technicznych w rozdziale X oraz zawartymi w rozporządzeniu Standardy.

# Przygotowanie roboczej bazy danych zawierającej wyniki prac terenowych

Dane do aktualizacji/zasilenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków, bloków budynku, obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, użytków gruntowych (klasoużytków), pozyskane w wyniku analizy materiałów zasobu oraz podczas pomiaru terenowego, należy przygotować jako roboczą bazę danych w postaci plików GML zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a dla użytków gruntowych dodatkowo w postaci pliku TXT, zawierającego współrzędne x i y. Wykonawca przygotuje pliki GML osobno dla każdego arkusza ewidencyjnego.

Obiekty, które w wyniku modernizacji zostały usunięte z bazy EGiB i zakwalifikowane jako obiekty topograficzne należy wykazać w roboczej bazie danych BDOT500. Robocze bazy danych mają zawierać tylko obiekty nowe lub zmodyfikowane (dotyczy również obiektów usuniętych).

UWAGI dotyczące sposobu przygotowania danych w roboczej bazie danych

1) Budynki

W roboczej bazie danych poprawę i aktualizację danych dotyczących budynków należy przygotować zarówno w zakresie geometrii, jak i części opisowej z uwzględnieniem niżej wymienionych zasad.

Poprawę geometrii budynków (konturu) należy dokonać w oparciu o materiały PZGiK, w następnej kolejności zaktualizować na podstawie wyników geodezyjnego pomiaru terenowego. Budynki, których geometrię poprawiono na podstawie materiałów zasobu, należy poddać weryfikacji ze stanem faktycznym w terenie, w celu potwierdzenia aktualności konturu budynku.

Aktualizację danych opisowych budynków należy dokonać na podstawie danych pozyskanych w terenie, utrwalonych w wykazie zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku.

Budynki znajdujące się w bazie MODGiK, a wprowadzone w wyniku aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, bądź inwentaryzacji powykonawczej budynku należy przeanalizować jedynie pod kątem uzupełnienia brakujących danych opisowych. Zmianę geometrii (konturu budynku) tych budynków można dokonać tylko w przypadku stwierdzonych zmian konturu budynku w terenie.

Zmianę istniejącego w ewidencji budynku, która nie polega na jego usunięciu, należy wykonać poprzez jego modyfikację. Nie należy usuwać i wprowadzać budynku/budynków na nowo. Przypadki:

- łączenie budynków – należy modyfikować budynek „główny” (z większą powierzchnią zabudowy), drugi budynek należy usunąć, jeżeli powierzchnie zabudowy obu budynków są identyczne to należy modyfikować budynek którego funkcja jest identyczna z funkcją docelową, jeżeli funkcje budynków są identyczne wówczas należy modyfikować budynek z niższym numerem ewidencyjnym, budynek z wyższym numerem należy usunąć,

- „podział budynku” – stan faktyczny to 2 budynki na 2 nieruchomościach – budynek należy zmodyfikować zgodnie z jego przypisaniem do jednostki rejestrowej gruntów (nadanym identyfikatorem budynku), drugi budynek należy wprowadzić jako nowy,

- „podział budynku” - stan faktyczny to 2 lub więcej budynki na 1 nieruchomości – jeżeli w ewidencji budynek ma przyporządkowany numer porządkowy, wówczas należy zmodyfikować budynek tak, żeby relacja została zachowana (w granicach budynku powinien znaleźć się numer porządkowy), drugi i następne budynki należy wprowadzić jako nowe.

Nie należy wykonywać podziału budynku, jeśli był on wprowadzony do bazy danych ewidencyjnych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę jako jeden budynek.

Usunięcie budynku z bazy EGiB:

- jeżeli budynek nie jest trwale związany z gruntem, nie stanowi obiektu bazy danych EGiB, to należy go wykazać w bazie BDOT500,

- jeżeli budynek nie istnieje w terenie – należy usunąć budynek z bazy,

- jeżeli budynek, w którym są ujawnione samodzielne lokale lub nieruchomości lokalowe, nie istnieje w terenie – przed usunięciem budynku z bazy należy zgłosić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia.

Uwaga:

Wszelkie zmiany na budynkach, w których są wydzielone nieruchomości lokalowe, bądź ujawnione samodzielne lokale niestanowiące odrębnych nieruchomości lokalowych, należy każdorazowo obowiązkowo ustalać z Zamawiającym.

W przypadku zmiany obrysu (konturu) budynku należy poprawić również obiekty przylegające do budynku np. obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, przyłącza, obiekty bazy BDOT500 itp.

W przypadku zespołów garażowych położonych na jednej nieruchomości (KW), nie należy wykazywać segmentów garażowych (boksów) jako odrębnych budynków.

Segmenty zabudowy (części nadziemne) posadowione na jednej hali garażowej stanowią jeden budynek z uwagi na brak ścian dzielących w hali garażowej.

Dla budynków w budowie, które są treścią bazy danych BDOT500, należy zweryfikować jedynie użytki gruntowe i ustalić je zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia EGiB.

Pole powierzchni zabudowy wylicza się z numerycznego konturu budynku; tylko podparte części budynku stanowią jego kontur, natomiast nawisy bez podpór nie stanowią konturu budynku.

W przypadku, gdy działka ewidencyjna wydzielona jest ściśle pod budynkiem, wówczas pole powierzchni zabudowy należy ustalić jako pole powierzchni ewidencyjnej działki (w tym przypadku należy wpisać daną „z ręki”).

2) Bloki budynku:

- w przypadku, gdy w ramach jednego obrysu (konturu) budynku występuje różna liczba kondygnacji należy wprowadzić do bazy obiekty blok budynku – kondygnacja nadziemna i opisać odpowiednią liczbą kondygnacji nadziemnych, cały budynek należy wypełnić blokami budynku,

- w przypadku, gdy część kondygnacji podziemnej budynku nie zawiera się w obrysie części nadziemnej należy wprowadzić blok budynku – kondygnacja podziemna,

| Kondygnacje | Atrybut - nr najniższej kondygnacji | Atrybut - nr najwyższej kondygnacji | Przykład |
| --- | --- | --- | --- |
| nadziemne | 1 | Od 1 do n | 1/5 dla budynku 5 kondygnacyjnego 1/1 dla budynku jednokondygnacyjnego(parterowego) |
| podziemne | Od -1 do -n | -1 | -1/-1 dla budynku z jedną kondygnacją podziemną |

- bloki budynku takie jak łącznik nadziemny i podziemny, przejazd przez budynek, nawis itp. należy wprowadzać, gdy występuje,

- zasady uzupełnienia kondygnacji w obiekcie „nawis budynku”:

- w atrybucie najniższa kondygnacja wpisujemy najniższą zajmowaną przez nawis kondygnację,

- w atrybucie najwyższa kondygnacja wpisujemy najwyższą zajmowaną przez nawis kondygnację,

Np. jeżeli nawis obejmuje 2, 3 i 4 kondygnację w 5 kondygnacyjnym budynku to wpisujemy najniższą 2, a najwyższą 4; jeżeli budynek jest 2 kondygnacyjny, a nawis mamy na 2 kondygnacji to wpisujemy najniższą 2 i najwyższą 2.

3) Obiekty budowlane trwale związane z budynkiem

Budynki należy wprowadzić do bazy wraz obiektami budowlanymi trwale związanymi z budynkiem, takimi jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

4) Użytki gruntowe - klasoużytki

W zakresie klasoużytków należy kierować się następującymi zasadami:

- powierzchnie klasoużytków należy rozliczyć proporcjonalnie do powierzchni ewidencyjnej działki,

- kontury klasoużytków muszą zawierać się w granicach działki,

- kontury klasoużytków należy oprzeć o punkty graniczne występujące w definicji działki lub inne punkty ewidencyjne (nie tworzyć innego punktu ewidencyjnego o tych samych współrzędnych w miejscu punktu granicznego).

5) Redakcja opisów

W trakcie tworzenia roboczej bazy danych należy wykonać redakcję mapy dla skali 1:500, biorąc pod uwagę pełną treść mapy zasadniczej.

Redakcji podlegają: opisy budynków, użytków i klas, numery działek oraz opisy punktów granicznych, przy czym redakcję tych ostatnich należy przeprowadzić na mapie o treści ewidencyjnej.

# Etap III – Opracowanie oraz wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Po zebraniu danych Wykonawca przygotuje stosowną dokumentację do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego, wykładany do wglądu osób zainteresowanych,

# zostanie utrwalony jako robocza baza danych wraz z operatem technicznym.

# Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega wyłożeniu do publicznego wglądu przez okres 15 dni roboczych w siedzibie Zamawiającego. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

W wyłożeniu uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy przy udziale upoważnionych pracowników Zamawiającego.

Na etapie wyłożenia Wykonawca sporządza:

# wykaz podmiotów, które zapoznały się z danymi ewidencyjnymi (załącznik nr 11 do warunków technicznych),

# wykaz uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego (załącznik nr 12 do warunków technicznych).

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, na bieżąco rozpatruje uwagi wniesione przez podmioty ewidencyjne, które zapoznały się z projektem operatu opisowo-kartograficznego.

Upoważniony pracownik Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządza wzmiankę o treści wniesionych uwag i sposobie rozpatrzenia w protokole.

W przypadku uwag zasadnych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia stosownej dokumentacji celem uzupełniania danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Po upływie terminu rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków.

# Etap IV – Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Wykonawca zaktualizuje roboczą bazę danych ewidencji gruntów i budynków o wyniki zgłoszonych uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego uznanych za zasadne.

# W celu zasilenia bazy danych Wykonawca przygotuje pliki GML osobno dla każdego arkusza ewidencyjnego. Po aktualizacji bazy roboczej Wykonawca przekaże operat techniczny i pliki GML do aktualizacji bazy MODGiK do odbioru częściowego. Protokół odbioru ww. części etapu IV będzie stanowił podstawę przyjęcia operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zamawiający, przy wsparciu Wykonawcy, zaimplementuje pliki GML z roboczą bazą danych do bazy MODGiK.

# W przypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz zmian danych objętych I działem ksiąg wieczystych (zmiana rodzaju budynku wg KŚT, zmiana użytków gruntowych) Wykonawca przygotuje/wygeneruje z bazy danych ewidencji gruntów i budynków zawiadomienia o zmianach odpowiednio do właściwego organu podatkowego oraz wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przekazanie zawiadomień do odpowiednich organów zapewnia Zamawiający.

Informację o tym, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków, Zamawiający ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa (ZGiKM GEOPOZ). W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym ww. informacji, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych.

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, bada zasadność zarzutów oraz przygotowuje projekt decyzji rozstrzygającej o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów, w stosunku do informacji o gruntach lub budynkach, których zarzuty dotyczą.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania (tj. rozstrzygnięcia w drodze decyzji) w stosunku do gruntów i budynków, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

W przypadku decyzji przyznającej rację stronie wnoszącej Zamawiający wprowadza zmianę do bazy MODGiK. Dokument potwierdzający odbiór pozostałej części etapu IV stanowi odbiór końcowy zamówienia.

VIII. Odbiory prac

Procedura odbioru prac stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

# IX. Nadzór wykonanych prac

Zamawiający ma prawo do powołania inspektora nadzoru technicznego nad realizacją prac.

# X. Forma i treść dokumentacji

Wykonawca sporządzi operat techniczny w formie elektronicznej, roboczą bazę danych, zawierającą informacje zebrane w ramach modernizacji EGiB oraz uzupełnioną zmianami wynikającymi z wniesionych i uzasadnionych uwag – w postaci plików GML oraz część administracyjno-organizacyjną operatu opisowo-kartograficznego w formie papierowej.

# SKŁAD DOKUMENTACJI

OPERAT TECHNICZNY– Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Część I – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna

Sprawozdanie techniczne Zestawienie sekcji mapy zasadniczej wraz ze szkicem lokalizacji mierzonego terenu Mapy z wytypowanymi do pomiaru budynkami Mapy porównania z terenem Dokumentacja osnowy pomiarowej (jeżeli była założona) Mapa przeglądowa szkiców polowych geodezyjnego pomiaru terenowego Szkice polowe Wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczące budynków Wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczące działek ewidencyjnych

Robocza baza danych – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Część II - Pliki GML

Robocza baza danych zaktualizowana o informacje zebrane w ramach modernizacji podlegająca wyłożeniu Robocza baza danych zaktualizowana o zmiany wynikające z uzasadnionych uwag do projektu operatu

OPERAT OPISOWO-KARTOGRAFICZNY – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Część III – Wyłożenie projektu operatu

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo–kartograficznego do publicznego wglądu Upoważnienia Lista podmiotów, które zapoznały się z projektem operatu opisowo–kartograficznego Protokół z wyłożenia projektu operatu opisowo–kartograficznego do publicznego wglądu wraz z wykazem uwag do danych ewidencyjnych Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag Wykaz uzupełnień do projektu operatu opisowo–kartograficznego Warunki Techniczne Kopia dziennika robót Robocze wykazy i zestawienia sporządzone wg warunków technicznych